## Slide 1: 전산유체해석실습 Report#10
2021010524 서영욱

## Slide 2: 해석조건
지배방정식(Governing Equation): Euler (비점성)
해석 유형: Direct + Adjoint 해석 기반 형상최적화
압축성 유동, 정상상태(Steady)
마하수: M = 0.8
받음각: α = 1.25°
압력: 1.01325 × 10⁵ Pa
온도: 288.15 K
OBJECTIVE_FUNCTION = DRAG를 사용하여 최적화 과정의 목표를 항력(CD) 최소화로 설정하였다.

## Slide 3: 해석 결과
해석 결과로 DSN_001과 DSN_032를 비교하면 아래 그림과 같다.
DSN_001의 경우 충격파가 형성됨을 확인할 수 있지만 DSN_032의 경우 형상최적화를 통해 충격파가 형성되지 못함을 확인할 수 있다.
DSN_001
DSN_032

## Slide 4: 해석 결과
해석 결과를 압력계수의 분포로 나타내면 다음과 같다.
전 슬라이드에서 시각적으로 관찰한 충격파의 형성을 직접 확인할 수 있다.

## Slide 5: 해석 결과
Cfg 파일에서 해석조건 중 OBJECTIVE_FUNCTION = DRAG로 두었기 때문에 횟수에 따라 항력이 점차 감소함을 확인할 수 있다.

## Slide 6: 해석 결과(추가 해석_CL 값 측정)
DRAG 최소화를 목표로 할 때, 초기 단계에서는 형상 변형 영향이 커 CL 값이 크게 감소하였다.
DSN_004~15 구간에서는 최적화 탐색 과정에서 CL이 서서히 회복되는 모습을 보였다.
DSN_020 이후부터는 형상이 안정화되며 CL은 약 0.085 근처에서 일정하게 수렴하였다.

## Slide 7: 해석 결과(추가 해석_제약조건 : LIFT > 0.33)
이번 해석에서는 항력 최소화를 주목적으로 하되 Lift가 일정 수준 이하로 감소하지 않도록 제약조건: LIFT > 0.33 을 포함하여 수행하였다.
DSN_001~003에서는 기존 형상으로 인해 CL이 1.0 이상으로 높게 유지되었다.
이후 DSN_005~015 구간에서는 제약조건(LIFT > 0.33)의 영향으로 CL이 점진적으로 다시 회복되고, 변동폭이 줄어들며 안정화되었다.
DSN_015 이후에는CL ≈ 0.33~0.35 범위에서 안정적으로 수렴하였고, 제약조건을 만족하면서 Drag도 감소하는 균형점을 찾은 것으로 판단된다.

## Slide 8
최적화의 주 목표는 Drag 최소화이므로,CD는 전체 설계 단계에서 일관된 감소 경향을 보인다.
초반 DSN_001~003은 초기 형상 때문에 CD가 약 0.10 수준으로 비교적 높은 값을 기록하였다.
DSN_005~018 구간에서는 CD가 0.040 범위에서 매우 안정적으로 수렴하였다.
LIFT 제약(LIFT > 0.33)을 만족시키는 범위 내에서 Drag 최소화가 충분히 이루어졌으며, CD는 약 0.040 수준에서 최적해에 도달하였다.
해석 결과(추가 해석_제약조건 : LIFT > 0.33)

## Slide 9: 감사합니다.