## Slide 1: 전산유체해석실습 Report#8
2021010524 서영욱

## Slide 2: 유동조건
Solver : RANS (Reynolds-Averaged Navier–Stokes)
난류 모델 : Spalart–Allmaras (SA)
모델마하수 : M = 0.8395
받음각(AoA) : 6.06°
Reynolds 수 : 11.72 × 10⁶
Reynolds 기준 길이: 0.64607 m
유체 모델 : Standard Air (γ = 1.4)
점성 모델 : Sutherland 법칙
온도 : 288.15 K

## Slide 3: 해석 결과(Section_22)
스팬 22% 단면에서는 SU2의 leading-edge suction peak가 실험보다 다소 약하게 예측되며, 윗면 중반부에서는 SU2가 약간 과대예측되는 경향을 보이지만 전체적인 압력면 분포는 실험과 잘 일치한다.

## Slide 4: 해석결과(Section_44)
스팬 44% 단면에서는 leading-edge 근처에서 SU2가 실험 데이터와 유사한 suction peak를 보이며, 윗면 중·후반부에서는 실험 대비 완만한 압력 회복 경향을 나타낸다.

## Slide 5: 해석결과(Section_65)
스팬 65% 단면에서는 SU2가 실험과 비교적 잘 일치한다.

## Slide 6: 해석결과(Section_8)
스팬 80% 단면에서는 leading-edge suction peak 이후 SU2 결과가 실험보다 늦게 압력 회복을 보인다.

## Slide 7: 해석결과(Section_9)
스팬 90% 단면에서는 SU2가 윗면 초반의 압력 특성은 잘 재현하지만, su2가 x/c = 0.2이후로 압력회복이 더 빨리 시작된다.

## Slide 8: 해석결과(Section_96)
스팬 96% 단면에서는 Tip vortex 영향이 시작되면서 SU2와 실험 간 흡입면 Cp 차이가 증가하며, SU2가 실험에 비해 약한 흡입 성능을 예측하는 경향을 보였다

## Slide 9: 해석결과(Section_99)
스팬 99% 단면에서는 Tip vortex 영향이 가장 크게 나타나 실험에서는 윗면의 Cp가 x/c > 0.5 구간에서 비정상적으로 상승하는 경향을 보인다. 이는 날개 끝에서 발생한 강한 3차원 유동과 보텍스 코어의 고압 유입으로 인해 흡입면의 압력이 증가하기 때문이다.
반면 SU2(RANS) 해석은 이러한 Tip vortex 구조를 충분히 재현하지 못해, 상대적으로 매끄럽고 2차원적 형태의 Cp 분포를 나타낸다.

## Slide 10: Conclusion
본 해석에서는 ONERA M6 날개의 여러 스팬 위치에 대해 SU2로 계산한 Cp 분포를 NASA 실험 데이터와 비교하였다.
스팬 중·내부(y/b = 0.2~0.65)에서는 SU2가 앞전의 강한 suction peak와 아랫면 분포를 비교적 정확하게 재현하였으나, 윗면 중반부에서 실험 대비 약간 낮은 흡입 성능을 예측하는 경향을 보였다.
스팬이 증가할수록(0.8~0.9) 실험에서 나타나는 부분 분리와 3차원 유동 영향이 커지면서 SU2와의 차이가 증가하는 모습을 확인하였다.
특히 y/b = 0.96~0.99에서는 tip vortex가 강하게 형성되어 실험 Cp와 su2의 Cp의 큰 차이가 발생하거나 비정상적으로 들뜨는 구간이 존재했으며, RANS 기반 SU2 계산은 이러한 볼텍스 코어 유동을 충분히 포착하지 못해 매끄러운 분포를 보였다.
전체적으로 SU2는 3D 효과가 크지 않은 영역에서는 신뢰성 있는 결과를 보여줬으나, 강한 3차원 유동과 볼텍스 현상에서는 한계를 드러냈다.

## Slide 11: 감사합니다.