## Slide 1: 전산유체해석실습 Report#7
2021010524 서영욱

## Slide 2: Report#7_1 (plunging) 초기조건
첫번째 해석으로 naca0012의 plunging운동을 수행하였다.
쿼터 코드(0.25c)를 기준으로, y(t)=hsin(ωt) 플런징 운동( )을 적용하였다. 시간간격은 s로 주기당 25스텝, 총 10주기(250스텝) 해석을 수행하였다. 자유류 조건은 이다.
Inner Iter은 500으로 설정하여 수렴시간을 충분히 늘려 안정된 결과를 얻고자 했다.
CFL number = 1로 설정하였고, CFL_ADAPT = NO로 하였다.

## Slide 3
Report#7_1 (plunging) 초기조건

## Slide 4: 해석 결과(plunging)
다음 그림은 플런징 운동의 한순간을 캡쳐한 것으로 영상은 github에 업로드하였다.
영상을 보면 플런징 운동에 따라 에어포일의 상하 진동 시 주기적인 압력 변화가 발생하였다.
에어포일이 상승할 때 : 하부면에서 정체압 증가, 상부면에서 압력 저하 -> 순간적으로 양력증가
하강할 때 : 상부면의 압력이 회복되고 하부면에서 와류가 분리되며 양력 감소 발생

## Slide 5: Report#7_2 (plunging+pitching) 초기조건
두번째 해석으로는 naca0012 airfoil로 지난시간 수행했던 pitching운동에 plunging운동을 결합하여 해석을 진행하였다.
지난 시간의 pitching운동의 cfg파일의 초기조건은 모두 동일하지만 plungin운동의 cfg파일에서 PLUNGING_OMEGA= 0.0 106.69842 0.0과 PLUNGING_AMPL= 0.0 1.01 0.0만 pitching운동의 cfg파일에 추가하였다.
그리고 Inner Iter = 100으로 하여 수렴의 안정성을 높였으며 추가로 격자 품질이 양호하다고 판단하여 수렴 가속을 위해 CFL_ADAPT = YES를 활성화하였다.

## Slide 6
Report#7_2 (plunging+pitching) 초기조건

## Slide 7: 해석 결과(plunging)
다음 그림은 플런징+피칭 운동의 한순간을 캡쳐한 것으로 영상은 github에 업로드하였다.
상승 구간에서는 하부면 압력이 증가하고 상부면 압력이 감소하여 양력(CL)이 최대, 하강 구간에서는 반대로 양력이 감소하며 후류에 주기적 와류 방출이 관찰되었다.

## Slide 8: Report#7_3 (caradona_tung) 초기조건
세번째 해석으로는 Caradonna & Tung Rotor Hover 해석으로 로터는 정지한 공기 중에서 회전하며, 격자가 로터와 함께 회전하는 기준계로 설정되었고 해석은 압축성 효과를 포함한 Euler 해석으로 수행하였다.
공기가 정지한 상태에서 로터만 회전하는 hover 조건으로 설정하였다. 외부 유동 유입이 없는 제자리 비행이기 때문에 MACH_NUMBER=0.0, AOA=0.0으로 지정하였다.
JST 스킴과 다중격자(W-cycle) 기법을 조합하여 안정적이면서 빠른 수렴을 유도하였다. CFL_NUMBER=1000, CFL_ADAPT=NO로 고정하여 발산을 방지하였다.
격자를 ROTATING_FRAME으로 설정하여 공기를 돌리며 로터의 실제 회전 운동을 모사하였다. 블레이드는 원점(0,0,0)을 중심으로 x축 방향으로 초당 261.799 rad/s(약 2500 RPM)로 회전하며, 끝단 마하수는 약 0.877로 설정하였다.

## Slide 9: 해석 결과(격자 확인)
해석 결과를 보면 로터 주변의 유동이 떨어져 나가는 것을 확인할 수 있다.
또한, 로터 중심 부분에서도 유동의 움직임을 확인할 수 있다.

## Slide 10: 감사합니다.